## Slide 1: Sériové řazení rezistorů (za sebou)

## Slide 2
R1
R2
R3
A
V
V
V
V
+
-
U1
U2
U3
U
I
Schéma zapojení rezistorů v elektrickém obvodu za sebou

## Slide 3
V sériovém zapojení platí:
Celkový elektrický odpor je roven součtu odporů jednotlivých rezistorů.
R = R1 + R2 + R3
Celkové napětí mezi vnějšími svorkami rezistorů je rovno součtu napětí mezi svorkami jednotlivých rezistorů.
U = U1 + U2 + U3
Elektrický proud je ve všech místech obvodu stejný.
I = konst.
Poměr napětí mezi svorkami dvou rezistorů je roven poměru jejich odporů.
U1 : U2 = R1 : R2

## Slide 4
Příklady:
1. V elektrickém obvodu jsou sériově zapojeny rezistory o odporech R1 = 30 Ω a R2 = 45 Ω. Napětí mezi vnějšími svorkami je 100 V.
Jaký proud prochází rezistory?
Jaké je napětí mezi svorkami rezistorů R1 a R2?
R1 = 30 Ω
R2 = 45 Ω
U = 100 V
I = ? [A]
U1,U2 = ?[V]
Rezistory prochází proud přibližně 1,3 A. Napětí mezi svorkami rezistorů je přibližně 40 V a 60 V.
R = R1 + R2
R = 30 + 45
R = 75 Ω
I = U : R
I = 100 : 75
I ≐1,3 A
U1 = I . R1
U1 = 1,3 . 30
U1 ≐ 40 V
U2 = I . R2
U2 = 1,3 . 45
U2 ≐ 60 V

## Slide 5
2. V elektrickém obvodu jsou sériově zapojeny rezistory o odporech R1 = 200 Ω a R2 = 600 Ω. Napětí mezi svorkami rezistoru R1 je 3 V.
Jaký proud prochází rezistory?
Jaké je napětí mezi svorkami rezistorů R2?
Jaký je celkový odpor na rezistorech?
Jaké je celkové napětí mezi vnějšími svorkami rezistorů?
R1 = 200 Ω
R2 = 600 Ω
U1 = 3 V
I = ? [A]
U2 = ?[V]
R = ?[Ω]
U = ?[V]
Rezistory prochází proud 0,015 A. Napětí mezi svorkami rezistoru R2 je 9 V. Celkový odpor na rezistorech je 800 Ω. Celkové napětí na rezistorech je 12 V.
R = R1 + R2
R = 200 + 600
R = 800 Ω
I = U1 : R1
I = 3 : 200
I = 0,015 A
U2 = I . R2
U2 = 0,015 . 600
U2 = 9 V
U = U1 + U2
U = 3 + 9
U = 12 V

## Slide 6
3. Ke zdroji napětí 240 V byly sériově připojeny tři rezistory o odporech R1 = 100Ω, R2 = 200Ω, R3 = 300 Ω. Vypočítej:
Celkový odpor všech tří rezistorů
Proud , který prochází rezistory
Napětí na jednotlivých rezistorech
R1 = 100 Ω
R2 = 200 Ω
R3 = 300 Ω
R = ?[Ω]
I = ?[A]
U1, U2,U3 = ?[V]
Celkový odpor je 600Ω. Rezistory prochází proud 0,4 A. Na rezistorech je napětí 40 V, 80 V, 120 V.
R = R1 + R2 + R3
R = 100 + 200 + 300
R = 600 Ω
I = U : R
I = 240 : 600
I = 0,4 A
U2 = I . R2
U2 = 0,4 . 200
U2 = 80 V
U1 = I . R1
U1 = 0,4 . 100
U1 = 40 V
U3 = I . R3
U3 = 0,4 . 300
U3 = 120 V

## Slide 7
Otázky a úkoly:
1. Co platí pro celkový odpor v sériovém zapojení?
2. Co platí pro celkové napětí v sériovém zapojení?
3. Co platí pro elektrický proud v sériovém zapojení?
4. V obvodu jsou sériově zapojeny tři rezistory o odporech 40 Ω, 80 Ω a 120 Ω. Napětí na vnějších svorkách je 240 V. Nakresli schéma zapojení, vypočítej proud v obvodu, celkový odpor a napětí na jednotlivých rezistorech.