## Slide 1: Paralelní řazení rezistorů (vedle sebe)

## Slide 2
R1
R2
A
V
I2
V
+
-
U1
U2
A
I1
Schéma zapojení rezistorů v elektrickém obvodu vedle sebe

## Slide 3
V paralelním zapojení platí:
Pro celkový elektrický odpor rezistorů spojených vedle sebe platí: Pro 2 rezistory:
Elektrické napětí je stejné ve všech větvích.
U = konst.
Elektrický proud v nerozvětvené části obvodu je roven součtu proudů ve větvích.
I = I1 + I2
Poměr proudů ve větvích je roven obrácenému poměru odporů rezistorů.
R1 : R2 = I2 : I1

## Slide 4
Příklady:
1. V elektrickém obvodu jsou paralelně zapojeny rezistory o odporech R1 = 60 Ω a R2 = 20 Ω. Napětí zdroje je 12 V.
Jaký proud prochází jednotlivými rezistory?
Jaký je celkový proud v obvodu?
Jaký je celkový odpor?
R1 = 60 Ω
R2 = 20 Ω
U = 12 V
I1,I2 = ?[A]
I = ? [A]
R = ?[Ω]
Rezistory prochází proud 0,2 A a 0,6 A. Celkový proud v obvodu je 0,8 A. Celkový odpor je 15 Ω.
R = 15 Ω
I1 = U : R1
I1 = 12 : 60
I1 = 0,2 A
I2 = U : R2
I2 = 12 : 20
I2 = 0,6 A
I = I1 + I2
I = 0,2 + 0,6
I = 0,8 A

## Slide 5
2. V elektrickém obvodu jsou paralelně zapojeny dvě žárovky o odporech R1 = 15 Ω a R2 = 20 Ω. Jsou připojeny ke zdroji napětí 6 V. Vypočítej:
Jaký proud prochází rezistory?
Jaký je celkový proud v obvodu?
Jaký je celkový odpor na žárovkách?
R1 = 15 Ω
R2 = 20 Ω
U = 6 V
I1, I2 = ? [A]
I = ?[A]
R = ?[Ω]
Žárovkami prochází proud 0,4 A a 0,3 A. Celkový proud v obvodu je 0,7 A. Celkový odpor na žárovkách je přibl. 8,6 Ω.
R≐8,6 Ω
I1 = U : R1
I1 = 6 : 15
I1 = 0,4 A
I2 = U : R2
I2 = 6 : 20
I2 = 0,3 A
I = I1 + I2
I = 0,4 + 0,3
I = 0,7 A

## Slide 6
3. V elektrickém obvodu jsou paralelně zapojeny dva spotřebiče o odporech R1 = 200Ω, R2 = 40Ω. Druhým spotřebičem prochází proud 5 A. Vypočítejte:
Celkový odpor spotřebičů
Proud , který prochází prvním spotřebičem
Celkový proud
Napětí mezi uzly
R1 = 200 Ω
R2 = 40 Ω
R = ?[Ω]
I2 = 5 A
I, I1 = ?[A]
U = ?[V]
Celkový odpor je 33,3 Ω. Prvním spotřebičem prochází proud 1 A. Celkový proud je 6 A. Napětí mezi uzly je 200 V.
R ≐ 33,3 Ω
I1 = U : R1
I1 = 200 : 200
I1 = 1 A
U = I2 . R2
U = 5 . 40
U = 200 V
I = I1 + I2
I = 1 + 5
I = 6 A

## Slide 7
4. V elektrickém obvodu jsou paralelně zapojeny dva rezistory o odporech R1 = 60 Ω, R2 = 30 Ω. Prvním rezistorem prochází proud 2 A. Vypočítejte:
Celkový odpor rezistorů
Proud , který prochází druhým rezistorem
Celkový proud
Napětí mezi uzly
R1 = 60 Ω
R2 = 30 Ω
R = ?[Ω]
I1 = 2 A
I, I2 = ?[A]
U = ?[V]
Celkový odpor je 20 Ω. Druhým spotřebičem prochází proud 4 A. Celkový proud je 6 A. Napětí mezi uzly je 120 V.
R = 20 Ω
I2 = U : R2
I2= 120 : 30
I2 = 4 A
U = I1 . R1
U = 2 . 60
U = 120 V
I = I1 + I2
I = 2 + 4
I = 6 A

## Slide 8
5. V elektrickém obvodu jsou paralelně zapojeny dva spotřebiče o odporech R1 = 15 Ω, R2 = 30 Ω. Do těchto dvou větví se dělí proud 5,4 A. Vypočítejte:
Celkový odpor spotřebičů
Proud , který prochází jednotlivými spotřebiči
Napětí na spotřebičích
R1 = 15 Ω
R2 = 30 Ω
R = ?[Ω]
I = 5,4 A
I1, I2 = ?[A]
U = ?[V]
Celkový odpor je 10 Ω. Spotřebiči prochází proud 3,6 A a 1,8 A. Napětí na spotřebičích je 54 V.
R = 10 Ω
I2 = U : R2
I2= 54 : 30
I2 = 1,8 A
U = I . R
U = 5,4 . 10
U = 54 V
I1 = U : R1
I1 = 54 : 15
I1 = 3,6 A

## Slide 9
Otázky a úkoly:
1. Co platí pro celkový odpor v paralelním zapojení?
2. Co platí pro celkové napětí v sériovém zapojení?
3. Co platí pro elektrický proud v sériovém zapojení?
4. V elektrickém obvodu je zapojený zdroj napětí, spínač a dva rezistory o odporech R1 = 4 kΩ a R2 = 3,2 kΩ zapojené paralelně. Prvním rezistorem prochází proud 8 mA. Vypočítej:
Napětí mezi svorkami rezistorů
Proud, který prochází druhým rezistorem a celkový proud
Výsledný odpor rezistorů
Nakresli schéma zapojení